СОДЕРЖАНИЕ

Декоративная отделка стен с помощью губки

ВВЕДЕНИЕ

I. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Требования к ошткукатуренным поверхностям, предназначенным под отделку с помощью губки

1.2. Подготовка поверхности стен

1.3. Готовые окрашивающие средства

1.4. Отделка стен прихожей с помощью губки

1.5. Дефекты и контроль качества водного окрашивания

1.6. Техника безопасности и охрана труда

II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

2.1. Организация рабочего места

2.2. Инструменты, приспособления и инвентарь, применяемые при выполнении работ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

I. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Требования к ошткукатуренным поверхностям, предназначенным под отделку с помощью губки

Существуют различные способы декоративной отделки поверхностей. В настоящее время все большей популярностью пользуются старинные методы, некоторые из которых будут описаны на этих страницах: отделка губкой, окраска по шаблону и отделка тряпичным валиком.

Все они разновидности декоративной окраски и восходят к технике росписи «по сухому», распространенной в Европе в эпоху романского искусства и готики. При этой технике краску наносят на сухую штукатурку - в противоположность фресковой технике, когда красят свежую, влажную штукатурку.

Все три техники декоративной отделки легки в исполнении и сочетаются с любым способом окраски стен, особенно поверх грубоволокнистых обоев. Подготовительные работы не отличаются от подготовки к нанесению непрозрачного покрытия или наклеиванию обоев.

Применяя данные способы отделки, завершайте обработку каждой отдельной поверхности без пауз, за один проход. Продолжительные перерывы в работе ведут к появлению некрасивых рабочих швов, которые портят общий вид поверхности.

Запаситесь несколькими банками с завинчивающимися крышками. Свежесмешанные краски могут некоторое время храниться в них, не засыхая. При использовании пигментов понадобится связующее вещество для лазури, которое смачивает пигменты и тем самым склеивает их друг с другом и с грунтом. Для этого применяйте связующие вещества на акриловой основе.

При отделке губкой на грунт - обычно цветной - наносят тонкий слой другой краски. Декоративный эффект основывается на легкости этого верхнего слоя, также называемого лазурью.

Структура лазурного покрытия кажется несколько неровной, живой, но не беспокоящей. Эту технику отделки мы в первую очередь рекомендуем начинающим мастерам, так как она позволяет работать легко и быстро.

Совет профессионала

Перед началом работы поупражняйтесь в выбранной технике. Купите в строительном магазине или на рынке несколько древесноволокнистых плит и попросите нарезать их на небольшие куски (размером 35x35 см и толщиной 17 мм). Покрасьте их той же краской, которую вы будете использовать в качестве грунта, и начинайте свои упражнения.

Материал. Белая краска для стен, тонировочные краски.

Инструмент

Степень сложности

Трудоемкость

Рабочее время. Три-четыре часа на 10 кв. м поверхности.

Экономия. Примерно 5500 руб. на каждые 1Окв. м.

1.2. Подготовка поверхности стен

Перед нанесением лазури покрасьте поверхность в любой цвет, гармонирующий с последующим покрытием. Выбирайте сдержанные колера, чтобы даже неравномерно окрашенные фрагменты поверхности стены не казались грубыми.

В данном примере для фоновой краски выбран ультрамарин (сильно разбавленный титановыми белилами). В качестве лазурного покрытия использованы ультрамарин (менее разбавленный) и красный (с титановыми белилами).

Смешайте краски с пигментами и связующим веществом для лазурей. В зависимости от интенсивности цветового тона и впитывающей способности стен на 10 кв. м поверхности вам понадобится от 200 до 400 мл краски Итак, после того как стена была окрашена в фоновый цвет, приготовьте ванночку для лака с пер. вой смешанной краской. Сначала обильно смочите губку водой, чтобы она размягчилась и могла впитывать жидкость. Затем отожмите ее, чтобы во время работы краска не стекала по стене.

Совет профессионала

Для работы в этой технике используйте губки из натуральных материалов. Они лучше удерживают краску и поэтому создают на стене более тонкую структуру.

1.4. Отделка стен прихожей с помощью губки

Смочите губку первой лазурью. При этом не погружайте ее в ванночку, а только быстро касайтесь поверхности краски Губка не должна пропитываться краской, иначе слой краски на стене будет слишком толстым и появятся некрасивые кляксы.

Теперь нанесите краску на стену несколькими легкими ударами на разном удалении друг от друга. Попробуйте выполнять при этом различные движения: то слегка поверните губку, то снова вернитесь к прямым ударам с последующим легким нажимом. У каждого мастера свой почерк, своя манера нанесения краски.

Если вы правша, лучше начинать с верхнего левого угла комнаты (а если левша, то, соответственно, с верхнего правого) и двигаться сверху через центр вперед и вниз, затем снова вверх через середину, и т.д. Когда краска перестанет ложиться на стену, снова обмакните губку в ванночку. Чтобы покрытие было ровным, надо набирать одно и то же количество краски и наносить ее равномерными движениями.

Через несколько часов первый слой краски высохнет, и можно наносить второй. В нашем примере для контраста выбран колер, известный как «бургундский красный». Наносите второй слой, следуя вышеприведенным указаниям.

Комбинируя различные краски, можно добиться различных оптических эффектов. Так, нанося лазурное покрытие на белый фон, получим поверхность, которая будет казаться нежной и прозрачной. В этом случае лазурное покрытие играет доминирующую роль. Дополнительные цвета могут также образовать гармоничную картину.

Нанося несколько цветовых слоев, делаем поверхность оптически более рельефной. Однако в этом случае слои должны быть предельно тонкими, чтобы покрытие не потеряло прозрачность. Именно эту ошибку чаще всего совершает начинающий мастер: он наносит краску слишком толстым слоем.

Вместо губки можно использовать широкую плоскую кисть. Но ею не ударяют о стену, а выполняют небольшие, короткие штрихи в форме буквы «X». Как и при работе с губкой, эти штрихи следует выполнять «по-мокрому», чтобы линии отдельных штрихов размывались.

Совет профессионала

Труднее всего наносить краску в углах, поскольку там постоянно попадаешь губкой по соседней стене, оставляя на ней пятна. Отрежьте кусок картона и установите его вдоль угла в качестве ограждения.