ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ

Здания административного и культурно-бытового назначения — кинотеатры, клубы, кафе, столовые, магазины, дома отдыха, институты возводятся, как правило, по индивидуальным проектам, включающим и разработку интерьеров. Существует множество способов художественной отделки помещений, позволяющих создать гармоничные и красивые интерьеры.

Вместо обычной масляной окраски может быть применена фактурная отделка поверхностей: на поверхность накладывается слой жидкой шпаклевки толщиной 2—4 мм и затем обрабатывается рельефными валиками или резиновыми гребешками.

Строители Риги для фактурной отделки применяют шпаклевочный состав, на приготовление 100 кг которого требуется 12 кг олифы, 4,5 кг галертного клея, 78,2 кг мела и сухих красок и 5,3 литра воды.

Поверхность, предназначенная для фактурной отделки, грунтуется олифой оксоль или поливинилацетатной краской. Нанесенный слой шпаклевки прокатывается рельефным валиком и после высыхания заглаживается по вершинам теркой и наждачной бумагой. Чтобы повысить влагостойкость фактурного слоя и придать ему блеск, поверхность покрывают поливинилацетатной эмульсией при помощи пистолета-распылителя.

Фактурный слой шпаклевки, не содержащий красящих пигментов, можно покрыть светлым масляным мебельным лаком.

Еще более красивую окраску удается получить при использовании лессировочных составов, наносимых на предварительно проклеенную поверхность.

Для приготовления лессировочных составов густотертые масляные краски разводят смесью, состоящей из 1 части натуральной олифы, 2 частей скипидара и 0,1 части сиккатива. Лессирующий состав наносят тонким просвечивающим слоем с помощью широкой кисти или пистолета-распылителя.

Красивая отделка поверхностей достигается также росписью по трафаретам. Вырезанный на бумаге рисунок прикладывается к стене и закрашивается способом торцования. При многократном использовании трафарета получается ритмичное повторение рисунка.

Рисунок может быть многоцветным. В этом случае трафарет вырезается отдельно для каждого цвета. Посмотрите на рис. 19 — здесь многоцветный фриз выполнен при помощи семи поочередно сменяемых трафаретов.

Рис. 19

Для изготовления трафаретов используют плотную ватманскую бумагу, на которую простым карандашом наносят контур рисунка. Затем лист бумаги кладут на гладкую деревянную доску или фанеру и удлиненным острием ножа аккуратно вырезают отдельные детали рисунка (рис. 20), стараясь не перерезать тонкие перемычки между ними. Готовый трафарет покрывают с обеих сторон олифой или лаком. Во время работы трафарет плотно прижимают к стене, совмещая верхнюю кромку листа с линией разметки. После нанесения краски трафарет протирают и переставляют на новый участок. С использованием трафаретов можно выполнить также очень интересную отделку поверхности, имитирующую шелковую ткань.

Тщательно подготовленные под окраску поверхности стен размечают на квадраты или прямоугольники, называемые зеркалами. Для разметки и нанесения на поверхность стен ровных линий используют пропыленные сухой краской шнуры, которые после установки по разметкам оттягивают от стены на 3—5 см и отпускают. Ударяясь о ее поверхность, они оставляют отпечаток ровной линии. Пример разметки поверхности стен на зеркала показан на рис. 21.

Рис. 20					      Рис. 21

Существует несколько способов разделки поверхностей под шелк. Первый способ состоит в том, что поверхность зеркал разбивают на пять горизонтальных полос и окрашивают их таким образом, чтобы все полосы были близки друг к другу по цвету, но крайние верхние и нижние полосы были темного тона, следующие за ними были светлее и средняя полоса была самой светлой. Границы между полосами растушевывают кистью до образования плавного и незаметного перехода от одного тона к другому (рис. 22).

Рис. 22

На просохшие после окраски зеркала накладывают трафарет и производят набивку рисунка краской средней тональности, которая на темном фоне будет выглядеть светлее, а на светлом фоне темнее (рис. 23). Эффект шелковистости поверхности можно усилить, если тон краски для набивки рисунка делать светлее на темном фоне и темнее на светлом фоне.

Рис. 23

Второй способ заключается в том, что на поверхность зеркала полосы наносятся концентрическими кругами (рис. 24). После растушевки полос набивка рисунка выполняется краской средней тональности по аналогичной технологии. В этом случае впечатление шелковистости будет создавать несколько высветленный фон центральной части зеркала в контрасте с темным фоном по его краям (рис. 25).

Рис. 24					  Рис. 25

Отделку под шелк можно выполнять не только кистью, но и аэрографическим пистолетом-распылителем СО-6 производительностью 18 м2 в час.

Использование для нанесения рисунка способа направленного распыления краски (рис. 26) позволяет создать впечатление перспективы и внести большое разнообразие в отделку интерьеров.

Рис. 26

Для получения рисунка применяют прямой и обратный трафареты. На рис. 27 показан пример окраски рисунка кленового листа и его контура. Плоскостные рисунки (рис. 28) создаются путем поочередного накладывания на поверхность стен прямых и обратных трафаретов. Аэрографический способ отделки поверхности позволяет также выполнять объемные рисунки с тенями, бликами и мягкими цветовыми переходами.

Рис. 27

Рис. 28

При создании интерьеров широко используют разделку поверхностей под ценные породы дерева и камня.

Поверхности в данном случае готовят так же, как и под высококачественную масляную окраску. Для нанесения рисунка, имитирующего красное дерево, используют грунт с красноватым оттенком. Состав грунта: 1 часть цинковых белил, 1 часть крона желтого, 2,5 частей бакана красного и связующая смесь из олифы и скипидара.

На высохший грунт наносят кистью тонкий слой масляной лессировки (рис. 29). По сырой лессировке при помощи кисти-шеперки или резиновой пластинки с редкими зубцами, обернутой мягкой ветошью, наносят контур крупных слоев древесины (рис. 30). Затем резиновой пластинкой с более частыми зубцами и также обернутой в ветошь прорабатывают боковые слои, придавая им извилистость (рис. 31). При помощи шеперки и ветоши боковые слои высветляют редкими поперечными полосами и слегка разглаживают флейцем. После высыхания рисунка наносят слой водной лессировки и шеперкой создают волнистость рисунка (рис. 32). Законченную поверхность покрывают двумя слоями светлого лака.

Рис. 29				    Рис. 30

Рис. 31					   Рис. 32

Новый дом готов к приему новоселов. Светлые комнаты радуют красивой расцветкой обоев, белизной потолков, ровной окраской панелей в кухнях и на лестницах. Свою работу маляр заканчивает вытягиванием филенки — ровной линии, четко определяющей границу панели, и тем самым как бы расписывается в своей готовности сдать отделку государственной комиссии.

Хотя филенки в общем объеме отделочных работ занимают небольшое место, выполнение их требует особой сноровки и точности.

Чтобы установить линейку в горизонтальном положении, маляр поддерживает ее двумя руками, при этом в одной руке держит кисть, а в другой — краску. Попробуйте теперь провести полосу! Правда, маляры приспособились к этому: банку с краской они подвешивают себе на шею.

Если панель высокая, то для того чтобы тянуть филенку, приходится через каждые полтора метра взбираться на лестницу. В таком случае провести ровную линию еще трудней.

Не так легко и наложить краску на стене ровной полосой, особенно на границе масляной и клеевой окрасок, имеющих разную степень  впитываемое Нужно обмакнуть кисть в краску ровно настолько, чтобы она не потекла по стене и полоса не получилась бы сначала насыщенной, а затем бледной и более узкой. Движение кисти должно быть быстрым и точным. Только большой опыт позволяет маляру провести хорошую филенку.

Практика отделочных работ показывает, что на каждую тысячу квадратных метров жилой площади комплексного строительства, включая школы, детские сады, магазины и учреждения, приходится в среднем 550 м филенки.

Ежегодно в нашей стране вытягивается столько филенок, что ими можно было бы несколько раз опоясать земной шар по экватору.

Попытки механизировать процесс вытягивания филенок проводились и в нашей стране, и за рубежом. Однако предлагавшиеся решения не были в достаточной мере просты и убедительны.

Автором этой брошюры сконструирована автокисть с рычажнопоршневым механизмом (рис. 33), предназначенная для работы с густо разведенными красками. Благодаря специальным наконечникам, ограничивающим расширение волоса, автокисть дает возможность провести филенку одинаковой ширины и равномерной окраски. В комплексе с автокистью применяется маятниковая линейка.

Одной полной зарядки автокисти с шириной наконечника 6 мм хватает на 300 м филенки, а на вытягивание 10 метров филенки затрачивается всего четыре минуты (вместо 12 по норме).

Универсальная автокисть — разборная. Ее дополняет комплект держателей волоса с различным профилем сечения и наконечников различной ширины.

Универсальная автокисть позволяет вытягивать филенки шириной 6, 8, 10, 12 и даже 16 мм, производить художественную роспись стен и потолков. Ее можно использовать также для выполнения архитектурных проектов, чертежей, написания плакатов и т. п.

Рис. 33

Работа с автокистью и маятниковой линейкой столь же проста, как их конструкция.

Подготовленный колер, составленный из сухих тонкотертых красок, клея и воды, напоминающий по своей густоте подсолнечное масло, фильтруется через марлю и заливается через цилиндрический отросток, расположенный в средней части корпуса. Отросток закрывается пробкой-клапаном. В работе автокисть следует держать горизонтально. Указательный палец лежит на клапане. При нажатии клапана Г-образный рычаг, шарнирно соединенный с корпусом автокисти в месте сгиба, отжимается вниз. Другой конец рычага, преодолевая натяжение пружины, толкает металлический стержень с поршнем вперед. При резком движении поршня краска выталкивается через тонкую трубочку, вставленную в держатель волоса. Одновременно при нажатии клапана внутрь автокисти пропускается   воздух,   который   заполняет образующийся вакуум. Но так как краска в отличие от чернил имеет в своем составе мельчайшие взвешенные частицы, трубочка через некоторое время оказалась бы засоренной. Чтобы этого не случилось, в нее вставлен тонкий металлический стержень. Двигаясь вперед при нажатии клапана и назад под действием пружины, стержень постоянно прочищает трубочку. Краска просачивается и через зазоры между поршнем и стенками корпуса. Совершая поступательно-возвратные движения, поршень взбалтывает осевшую краску и одновременно фильтрует ее, задерживая крупные частицы.

Важную роль в работе автокисти играет наконечник. Конструктивно он выполнен в форме буквы П. К верхней его части крепится конец узкой стальной пластинки. Боковые параллельные стороны наконечника, заточенные с внешней стороны под 65°, удерживают волос от расширения.

Конструкция маятниковой линейки также проста. При работе с ней устанавливается на нужный уровень только один конец. Другой же конец после поворота линейки на 180° совмещается механически. Поворот линейки, напоминающий качание маятника, совершается попеременно-вокруг осей двух круглых опор, расположенных со стороны стены на ее концах. Для лучшего сцепления со стеной в металлические чашечки опор вставлена рифленая резина. На обратной стороне линейки имеются пазы, в которых ходит ползун с круглой ручкой. Ручка, за которую маляр удерживает линейку, укреплена строго посередине и свободно вращается. Когда ползун упирается в упор на конце линейки, ось ручки совмещается с осью опоры. При этом другой конец линейки описывает дугу. Достаточно подхватить и подвести линейку рукой еще на 10—15°, и она снова в горизонтальном положении.