КИРПИЧНАЯ КЛАДКА

ШВЫ КЛАДКИ

В кирпичной кладке присутствуют как горизонтальные, так и вертикальные швы, которые заполнены раствором, связывающим отдельные кирпичи в единое целое. В процессе кладки излишки раствора, выступившие из швов, удаляют, а затем производят так называемую расшивку швов. Благодаря этой операции стена приобретает привлекательный внешний вид и кроме того правильно расшитые швы менее подвержены воздействию атмосферных факторов.

Для выполнения расшивки швов имеются специальные инструменты, называемые как и операция, для которой они предназначены, — расшивками. Придать шву желаемую форму можно также и с помощью кельмы или деревянной планки.

Для заполнения вертикального шва раствор наносят на тычковую сторону кирпича. Кельмой берут небольшую порцию раствора (примерно на одну треть лопатки кельмы) и два-три раза встряхивают инструмент, чтобы раствор слегка приподнялся и снова упал на кельму. Благодаря этому из него удаляются воздушные пузыри и раствор становится «клейким». Затем, держа кирпич слегка наклонно, проводят кельмой по ребру тычка, переносят раствор на торцевую сторону кирпича, и разглаживают его. Толщина этого слоя раствора — 10 мм.

Важное значение при возведении кирпичных стен имеет удаление излишков раствора с их боковых поверхностей. Раствор снимают движением кельмы вверх (если делать это, ведя кельму горизонтально, то будут испачканы кирпичи).

ПРИЕМЫ

При замешивании раствора профессиональные каменщики иногда добавляют в воду несколько капель какого-либо средства для мытья посуды. Однако требуемое количество этого импровизированного пластификатора, применяемого вместо извести или специального состава, можно определить, лишь имея большой опыт. Эта добавка и придает раствору пластичность, но может привести и к снижению его прочности. Начинающему каменщику-любителю лучше пользоваться фирменным пластификатором или готовой сухой смесью, содержащей соответствующую добавку.

В качестве меры объема при замешивании раствора часто применяют лопату. Этот инструмент, несомненно, практичен при приблизительном определении количества некоторых компонентов, например, песка. Дозирование же цемента требует более высокой точности, и здесь лопата не годится. Лучший инструмент для измерения количества материалов — ведро или, при небольшом объеме работ, консервная банка.

Профессиональные каменщики зачастую колят кирпич изогнутым краем кельмы, который в основном предназначен для удаления раствора с кладки. Если же опыта недостаточно, то для рубки кирпича лучше всего подойдут зубило и молоток. Раскалываемый кирпич желательно положить на мягкую поверхность.

РАСШИВКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

У простейшей кладки «вразбежку» сначала расшивают вертикальные швы, проводя по ним острием кельмы вверх или вниз.

При расшивке горизонтальных швов используют всю длину кельмы, крепко прижимая и оттягивая ее скользящим движением назад.

Виды расшивки швов

Прямоугольная

вполрезку

Одно резная (вниз)

Вогнутая

Односрезная (вверх)

Двухсрезная

Прямоугольная

заглубленная

Швы кирпичной кладки бывают самые различные. На рисунке показаны шесть наиболее распространенных видов их расшивки. Поверхность прямоугольного вподрезку шва совпадает с поверхностью кирпичей. Его формируют краем кельмы. Односрезные горизонтальные и двухсрезные швы расшивают острием кельмы, а вогнутые — расшивкой и шлангом. Прямоугольные заглубленные швы делают с помощью отстроганного до толщины шва деревянного брусочка, забиваемого между кирпичами.

СКОЛЬКО ПОНАДОБИТЬСЯ КИРПИЧА

Если учесть, что длина кирпича + ширина шва = 260 мм, а высота кирпича + ширина шва =75 мм, то на каждый метр ровной стены потребуется 3,85 кирпича, на каждый метр высоты стены — 13,3 кирпича.

Пример. Для строительства стены длиной 6 м и высотой 2 м необходимо иметь 6x3, 85=23 кирпича на каждый горизонтальный ряд, а всего рядов 2x13,3=27 (округлено до ближайшего целого числа). То есть, в общей сложности надо иметь 23x2-7=621 кирпич.

При более сложной конструкции стены следует разложить «всухую» первый ряд кирпичей и посчитать их количество. Это число умножают потом на 13,3.

СКОЛЬКО ПОТРЕБУЕТСЯ РАСТВОРА

При небольшом объеме работ удобно использовать готовую смесь, продаваемую в мешках по 10 кг, 25 кг и 50 кг. Одного мешка весом 50 кг хватит для укладки 50-60 кирпичей.

При реализации более крупных проектов дешевле купить компоненты отдельно и приготовить раствор самому. Требуемые для этого материалы продают обычно в следующих упаковках:

цемент — в мешках по 50 кг,

известь — в мешках по 25 кг,

песок — в кубометрах или в его долях,

пластификатор — в емкостях по 5 кг.

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ РАСТВОРА

Дозировать по объему компоненты можно ведром или какой-либо другой емкостью. Для кладки простых стен раствор готовят в такой пропорции:

1 ведро цемента,

1 ведро гашеной извести,

6 ведер песка.

Вместо гашеной извести можно использовать жидкий пластификатор, добавляемый в раствор в соответствии с инструкцией. Одного 50-килограммового мешка цемента при указанной выше пропорции достаточно для приготовления раствора на 450 кирпичей.

Вначале укладывают кирпичи «всухую», оставив между ними зазор шириной в палец. Для проверки кладки используют шнур и колышки.

С помощью размеченной рейки-правила проверяют прямоугольность углов. На одной стороне откладывают отрезок в 3 деления, на другой — в 4 деления. Соединяющая метки диагональ должна быть равна 5 делениям.

Вдоль натянутого шнура кладут слой раствора, рывками сдвигая кельму назад. Раствор следует класть каждый раз не менее чем на два кирпича.

Укладывают первый кирпич, постукивая по нему рукояткой кельмы и ориентируясь по шнуру.

Далее кладут вдоль шнура следующие 4-5 кирпичей. Толщина швов должна быть везде одинаковой. Выступивший наружу раствор удаляют.

Горизонтальность кладки проверяют с помощью уровня. Если какой-либо кирпич выступает над другими, его вдавливают в раствор легкими ударами кельмы. Если кирпич лежит ниже других, его поднимают и добавляют раствор.

Каждый кирпич следующего ряда должен перекрывать два кирпича предшествующего ряда. В результате получится кладка с ложковой перевязкой.

С помощью рейки-правила проверяют вертикальность кладки. На рейку наносят метки через каждые 75 мм, что соответствует высоте кирпича + 10мм (ширина шва).

Удалив шнур и колышки, проверяют, как лежит каждый из кирпичей. При необходимости их поправляют легким постукиванием ручкой кельмы.

При кладке каждого нового ряда надо проверить угол. Если первый кирпич положен правильно, все остальные выверяют по нему.

Проверяют, не выступают ли кирпичи относительно друг друга. Выступающие кирпичи следует подправить постукиванием ручкой кельмы.

Правильность кладки проверяют, прикладывая рейку по диагонали к поверхности стены. Лотком (углублением на поверхности кирпича) вниз кладут только кирпичи последнего ряда.

ИНСТРУМЕНТЫ КАМЕНЩИКА

Кельмы каменщика бывают разных размеров и форм. Удобнее всего работать кельмой с лопаткой длиной 250 мм.

Уровень длиной 1 м позволяет проверить горизонтальность и вертикальность положения сразу нескольких кирпичей. Можно использовать и более короткий уровень.

Рейка-правило предназначена для проверки расстояний между следующими друг за другом рядами. Правило можно изготовить самому. Для этого на отрезок бруска 50х 25 мм длиной 1 м наносят пилой риски с шагом 75 мм (высота кирпича + ширина шва).

Шнур и крепежные крюки используют для разметки базовой и вспомогательной линий при кладке кирпичей. Крюки можно воткнуть в землю или загнать в швы кладки.

ПРОСТЕЙШИЕ ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КИРПИЧНУЮ СТЕНУ

Все стены возводят на фундаментах, которые обычно делают из бетона. Если же возводится стенка шириной в 1 кирпич и высотой не более чем в 4-6 рядов, можно обойтись и фундаментом из кирпича.

Под фундамент выкапывают канавку, ширина которой равна длине кирпича с припуском по бокам, а глубина — высоте кирпича. На дно канавки отсыпают слой песка толщиной 10-15 мм. Кирпичи кладут лотком вниз вдоль канавки. Уложенные кирпичи утрамбовывают, щели между ними и стенками канавки заливают раствором.

ЗАМЕШИВАНИЕ РАСТВОРА

Количество добавляемой в смесь воды зависит от влажности песка. В принципе на каждое ведро цемента берется приблизительно ведро воды.

Следует помнить, что

-  воду надо добавлять небольшими порциями, постоянно перемешивая раствор;

-  приготовленный раствор необходимо выработать в течение 2 ч. Позднее, когда он начнет твердеть, раствор уже не годится, даже если в него добавить воду.

ЗАЩИТА КЛАДКИ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Завершив кладку, очистив и расшив швы, необходимо принять меры по защите стены на время твердения раствора от внешних воздействий.

Первый «враг» свежей кладки — дождь. Мощный ливень выбивает из расшитых швов раствор, который пачкает поверхность стены. Грязь потом придется соскабливать и смывать. Большой вред кладке могут нанести и брызги воды, падающей с высоты на твердую поверхность, например, мощеной террасы или дорожки. Последствия — те же самые, что и от ливня — загрязнение кладки и вымывание раствора из швов в нижней ее части.

Если кладка небольшая, ее укрывают как минимум на 24 ч, пока раствор не наберет необходимую прочность. Для этого годится полиэтиленовая или другая искусственная пленка. Накинутую на кладку пленку прижимают тяжелыми предметами, например, оставшимися кирпичами. Затем ее края оттягивают в стороны и закрепляют внизу, укладывая поверх пленки кирпичи через каждые 30 см. При сильном ветре можно положить сплошной ряд кирпичей или бревно. Следует помнить, что пока раствор не затвердел, кирпичи и, соответственно, швы при ударе могут сместиться.