1.6. Техника безопасности при выполнении каменной кладки в зимних условиях

Низкие температуры, снегопады, гололед — все это осложняет производство каменных работ. Вот почему помимо строгого соблюдения рассмотренных ранее правил техники безопасности необходимо соблюдать ряд дополнительных мер, предупреждающих случаи производственного травматизма.

При выполнении кладки на открытом воздухе или в неотапливаемых зданиях необходимо:

- обеспечивать работающих зимней спецодеждой и теплым помещением для обогрева;

- очищать настилы подмостей и лесов от снега и наледи, посыпать их песком или шлаком;

- устанавливать подмости и леса на очищенные от снега и льда поверхности, чтобы исключить их просадку и выпирание;

- складировать строительные материалы и сборные изделия на выровненные площадки, очищенные от снега и льда;

- очищать защитные козырьки от снега и строительного мусора, ограждая при этом зону сбрасывания и закрытая выходы в нее из здания;

- вносить в растворы химические добавки только под наблюдением инженерно-технического персонала и соблюдая при этом меры предосторожности против ожогов, поражения глаз и отравления выделяющимися газами (рис. 36).

Рис. 36. Внесение химических добавок с соблюдением мер предосторожности

При производстве кладки с применением электропрогрева:

- электрический ток включают только   после   окончания   работы   каменщиков;

- обогреваемые участки кладки ограждают и устанавливают предупредительные надписи (рис. 37);

- на участках прогрева при включенном электротоке запрещено производство каких-либо работ.

Рис. 37. Предупредительные   надписи   при   электропрогреве кладки

При выполнении кладки в тепляках: запрещается использовать для обогрева открытый огонь в жаровнях, в металлических бочках, применять твердое топливо, вызывающее отравление угарным газом; не разрешается использовать для растопки нагревательных приборов керосин и бензин.

С наступлением оттепелей наблюдают за состоянием кладки, выполненной способом замораживания, и при неравномерной осадке принимают меры по ее усилению.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Организация рабочего места

Участок кладки вместе с установленными рядом поддонами с кирпичом, ящиками раствора и подмостями образует рабочее место каменщика. Правильная организация рабочего места обеспечивает высокую производительность труда.

При кладке глухих участков стен (рис. 38, а) рабочее место каменщика имеет ширину 2,5...2,6 м и подразделяется на зоны:

- рабочую (шириной 60...70 см), где перемещается каменщик в процессе кладки;

- складирования (шириной до 1,6 м), где ящики с раствором чередуются с поддонами кирпича;

- свободную (шириной 30...40 см) для прохода.

При кладке простенков (рис. 38, б) рабочее место каменщика шириной до 2,6 м также подразделяется на зоны — рабочую, складирования и свободную.

Чтобы каменщики выполняли меньше движений, поддоны с кирпичом ставят напротив простенков. Ящики с раствором устанавливают напротив проемов, длинной стороной перпендикулярно возводимой стене.

Рис. 38.  Организация рабочего места при кладке глухих стен (а) и простенков (б)

При кладке углов стен рабочее место каменщика организуют следующим образом. Вдоль участка кладки оставляют свободную полосу (рабочую зону) шириной 60...70 см; поддоны с кирпичом ставят ближе к углу, повернув ящики с раствором длинной стороной поперек стены.

При кладке столбов кирпич размещают слева, а раствор — справа от каменщика.

Рабочая зона шириной 70 см размещается между кладочными материалами по одну сторону выкладываемого столба.

Запас кирпича на рабочем месте каменщика должен соответствовать 2...4-часовой потребности.

Раствор в ящики загружают перед началом кладки с расчетом на 40...45 мин работы.

В процессе кладки пополняют запас кирпича и раствора.

2.2. Транспортирование растворов в зимних условиях

Кладочные растворы приготовляют централизованно на растворных заводах или узлах. На строительные объекты раствор доставляют в автомобилях-самосвалах с двойным дном, обогреваемым выхлопными газами двигателя. При транспортировании раствора в неутепленных самосвалах их кузов покрывают брезентом или утепленным щитом. Продолжительность перевозки с учетом укладки раствора в конструкцию не должны превышать сроков схватывания растворной смеси. На строительной площадке доставленный раствор разгружают в бункер инвентарной установки для приема, перемешивания и выдачи растворной смеси (рис. 39). Отсюда его раздаточным бункером подают (к рабочим местам каменщиков (рис. 40).

Рис. 39. Установка для приема, перемешивания и выдачи растворной смеси

1 — эстакаде; 2 — бункер со смесителями; 3 — затвор для выдачи раствора;

4 — раздаточный бункер

Рис. 40. Подача кладочного раствора раздаточным бункером:

а – загрузка, б – разгрузка на рабочем месте каменщика

Растворную смесь из автомобилей-самосвалов можно разгружать в бадьи (рис. 41),   которые затем краном подают на рабочее место (рис. 42).

Рис. 41. Разгрузка доставленного на объект раствора в бадьях

1 – автомобиль-самосвал, 2 - бадьи

Рис. 42. Доставка кладочного раствора в бадьях

а – подача на рабочее место, 2 – разгрузка в ящик каменщика

Для сохранения требуемой температуры растворные ящики каменщиков оборудуют съемным днищем с вмонтированными  теплонагревателями или  же используют утепленные ящики (рис. 43).

Рис. 43. Утепленные растворные ящики

а – со съемным днищем, оборудованным теплоэлектронагревателями, б – теплоизолирующими матами