НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Краткое описание

На этом развороте вы найдете описание инструментов, необходимых для малярных, лакировочных работ и наклеивания обоев. Все практические указания сопровождаются символическими изображениями инструментов, используемых для решения той или иной технической задачи.

Универсальные инструменты

1. Кисть-макловица: кисть из натуральной или искусственной щетины. Подходит для нанесения клея на обои, смывания красок, грунтовки стен, работы с известковыми, казеиновыми и силикатными красками, а также для нанесения лазурей.

2. Нож-резак: острый нож с лезвием из отламывающихся фрагментов, предназначен для обрезки обоев по обойной линейке, разрезания упаковки, а также использования вместо ножниц.

3. Отбойный шнур: шнур с красителем, свернутый в рулон внутри пластикового футляра. Применяется для разметки прямых линий при наклеивании обоев. Привязав к концу шнура груз, его можно использовать в качестве отвеса.

4. Узкий шпатель: шпатель с ручкой для шпаклевания отверстий и тому подобных дефектов в дверях и стенах, для удаления старых обоев, слоев старой краски и лака; есть разные размеры.

5. Пистолет: для заделки щелей, швов и зазоров между строительными деталями с помощью эластичных масс на акриловой основе.

6. Уровень: для разметки вертикальных и горизонтальных линий при малярных работах и наклеивании обоев.

Инструменты для малярных работ

7 Батарейная кисть: кисть из искусственной или естественной щетины с длинной деревянной ручкой. Первоначально была предназначена для окраски отопительных батарей, но сейчас используется и для предварительной прокраски углов и кромок стен, а также труднодоступных мест.

8  Малярный валик: ролик из овечьей шерсти или нейлонового волокна для окраски стен; его можно насадить на телескопическую ручку.

9  Малый малярный валик: небольшой валик для окраски небольших поверхностей, например откосов оконных проемов.

10 Малярная решетка: решетка из пластика; подвешивается внутри малярного ведра, чтобы удалять с кисти излишки краски.

Инструменты для лакировочных работ

11 Лакировочный   валик: маленький валик (обычно из пористого материла, реже из мохера) для лакировки больших поверхностей, например дверей.

12  Ванночка для лака: пластиковая ванночка с углублением для лака и рифленой поверхностью для удаления излишков краски с валика.

13  Кисть со скосом: кисть из обрезанной под косым углом натуральной щетины для проведения прямых разграничительных линий между двумя разноцветными поверхностями.

14  Круглая кисть: кисть из натуральной щетины для лакировки окон, дверей и т.п. Для обозначения диаметра кисти используется система стандартных размеров. Чаще всего применяют кисти размера 8 (35 мм) или 10 (40 мм).

15  Шпатель: длинный гибкий шпатель с  пластмассовой ручкой; используется для нанесения лаковой шпаклевки тонким слоем или для заделывания отверстий.

Инструменты для наклейки обоев

16 Обойные ножницы: острые ножницы длиной 25-30 см из нержавеющей стали с закругленными кончиками, используются для обрезки обоев.

17 Обойная щетка: щетка из короткой натуральной щетины черного цвета для разглаживания обоев, удаления воздушных пузырей и складок.

18 Валик для обжимки швов: небольшой резиновый валик для прижимания кромок обоев к стене.

19 Отвес: металлический груз, который крепится к шнуру. Необходим для вертикального выравнивания обоев; может также крепиться к отбойному шнуру.

20 Линейка для обоев: алюминиевая линейка для аккуратной обрезки обоев резаком.

21. Гладилка для обоев:

Инструменты, приспособления и инвентарь, применяемые при выполнении работ

| Эскиз инструмента | Наименование | Назначение |
| --- | --- | --- |
|  | узкий шпатель | шпатель с ручкой для шпаклевания отверстий и тому подобных дефектов в дверях и стенах, для удаления старых обоев, слоев старой краски и лака; есть разные размеры. |
|  | пистолет | для заделки щелей, швов и зазоров между строительными деталями с помощью эластичных масс на акриловой основе. |
|  | пластмассовый полутерок | применяется для нанесения жидких обоев |
|  | ведро | применяется для приготовления клея, воды и других жидких материалов |
|  | миска | применяется для приготовления жидких обоев |
|  | мерная кружка | применяется для дозировки сыпучих и жидких материалов |
|  | малярный столик | применяется для работы на высоте не более 2,7 м |