СОДЕРЖАНИЕ

Отделка помещений стеклообоями

ВВЕДЕНИЕ

I. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Подготовка поверхности стен под отделку стеклообоями

1.2. Стеклообои: современно и декоративно

- технология изготовления

- свойства

- отличие от обычных обоев

1.3. Оклеивание стен стеклообоями

- особенности нанесения

- финишный этап покраски

1.4. Техника безопасности и охрана труда

II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

2.1. Организация рабочего места

2.2. Инструменты приспособления и инвентарь, применяемые при выполнении работ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

I. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.2. Стеклообои: современно и декоративно

Стекловолокнистое покрытие для стен по структуре полотна напоминает ткань. Крепят такие обои на основу с помощью специального клея, а затем окрашивают. Практичные и неприхотливые, стекловолокнистые обои отлично подойдут для отделки прихожей или кухни.

Технология изготовления.

Для производства стеклообоев используют специальное стекло. При температуре 1 200 °С из него вытягивают волокна - впоследствии они служат базой для создания своеобразной пряжи разной толщины, из которой делают цельные полотна обоев. Разнообразие видов этой пряжи позволяет создавать различные фактуры на обоях - ромбы, зигзаги, плетенки и пр. В состав исходного стекла входят только натуральные материалы - кварцевый песок, сода, известь, доломит. Они обеспечивает обоям высокие эксплуатационные качества.

Свойства.

Обоям присущи следующие характеристики:

• Влагостойкость. Стеклообои устойчивы практически ко всем видам моющих средств, даже кислотам. С них можно легко удалить любые загрязнения. Однако обратите внимание на краску, которой они покрыты. В отличие от отделки, она может не выдержать такой нагрузки, поэтому при окрашивании следует тщательно подбирать вид и состав красящего раствора в зависимости от типа помещения.

• Антибактериальность. Природные минеральные элементы, входящие в состав волокон, препятствуют размножению микроорганизмов, поэтому при правильном нанесении на таких обоях никогда не появляется плесень.

• Антистатичность. Стекловолокна не накапливают электрического заряда, а значит, не притягивают пыль.

• Пожаробезопасность. При контакте с огнем обои не выделяют вредных веществ и не горят.

Отличие от обычных обоев

- создают на поверхности прочное покрытие с армирующим эффектом, стойкое к бытовым ударам и предотвращающее появление трещин;

- текстильная структура полотна в виде петель способствует свободной циркуляции водяных испарений, что улучшает микроклимат помещения и способствует безопасному нахождению в нем.

1.3. Оклеивание стен стеклообоями

Особенности нанесения.

Оклеивать стеклообоями можно любые поверхности: гипсокартон, бетон, кирпич, пластик и т. д. Предварительно нужно зашпаклевать большие трещины, а если поверхность пористая - обработать ее грунтовкой. Для работы нужен специальный клей для стеклообоев -его наносят на стену. Обои клеят встык. Если на обоях есть узор, то рулон необходимо разрезать на полотна с запасом около 5 см, чтобы была возможность их состыковать. Когда обои высохнут, обойным ножом обрезают остатки внизу полотна. Чтобы придать обоям цвет, краску следует наносить в два слоя с интервалом 12 часов.

1. Очистите поверхность стен от масляной краски, жирных пятен, пыли, а также зашпаклюйте трещины. Далее прогрунтуйте стены слабым раствором клея (1:30).

2. С помощью уровня и обойного ножа разделите обои на полотна нужного размера, не забыв оставить около 5 см для загибания на горизонталь плинтуса.

3. Широкой кистью или валиком нанесите на стены раствор клея и сразу после этого поочередно приложите к поверхности нарезанные полотна, соединяя их встык.

4. Для выравнивания полотна и тщательного его приклеивания используйте материю или гибкий шпатель, делая ими поступательные движения сверху вниз.

5. После того как полотна надежно закрепились на стенах, можно аккуратно отрезать обойным ножом лишние сантиметры обоев внизу возле плинтуса.

6. При наклеивании и высыхании обоев не допускайте сквозняков и прямых солнечных лучей. К окрашиванию приступайте не менее, чем через 24 часа после поклейки.

Финишный этап - покраска

Поскольку на финишном этапе стеклообои нуждаются в покраске, важно учитывать несколько нюансов при выборе нанесении красящего состава:

1. Из-за их высокой пористости, такие обои необходимо тщательно грунтовать специальной грунтовочной краской (например, Uniplast), что позволит уменьшить расход покрывной краски и избежать дефектов покрытия.

2. Если краска при нанесении тяжело раскатывается, подбирайте оптимальную вязкость, разбавляя состав соответствующим растворителем.

3. Если стеклообои применяются в помещениях с повышенными требованиями к мытью (кухни, ванные и т. п.), то необходимо использовать полуматовые или полуглянцевые краски для влажных помещений (например, Interior или Interior Extra).

4. Некоторые краски могут «забивать» тиснение на обоях, что может значительно испортить их внешний вид. Поэтому лучше провести пробную покраску, если вы не уверены в качестве или назначении краски.

5. При выборе степени блеска учитывайте, что матовые краски будут скрывать рисунок обоев, а более высокий блеск даст возможность подчеркнуть или выделить текстуру.

6. He пытайтесь покрасить обои в один слой. Лучший результат получается при нанесении одного грунтовочного слоя и двух тонких слоев белой или тонированной в нужный цвет покрывной краски.